### Таблиця обліку часу за кермом і часу відпочинку водіїв

| Щоденний час за кермом норма: продовжене: | 9 годин; дозволяється до 10 годин два рази на тиждень |
| --- | --- |
| Час руху, що дозволяється: щотижня: протягом двох послідовних тижнів: | дозволяється до 56 годин, під час 6 періодів щоденного керування; 90 годин |
| Максимальний час безперервного керування | 4 години 30 хвилин |
| Зупинки для відпочинку | Тривалість не менше 45 хвилин або 3 рази як мінімум по 15 хвилин, або одна зупинка на 30 хвилин і друга - на 15 хвилин |
| Щоденний відпочинок (1 водій) норма: скорочений: розділений на частини: | 11 безперервних годин / протягом 24 годин; 9 безперервних годин 3 рази на тиждень, з компенсацією відпочинку до кінця наступного тижня; дозволяється: відпочинок продовжується до 12 годин у випадку поділу його на 2 або 3 частині, при цьому одна із частин повинна тривати не менш 8 послідовних годин. Тривалість кожної із частин, що залишилися, не може бути менше 1 години |
| Щоденний відпочинок (2 водія) | 8 безперервних годин протягом 30 годин |
| Щоденний відпочинок (перевезення залізницею або поромом) | за певних умов одна перерва на відпочинок; у такому випадку тривалість відпочинку збільшується на 2 години Щоденний період відпочинку може використовуватися на транспортному засобі, якщо в ньому є спальне місце і цей транспортний засіб знаходиться на стоянці. |
| Щотижневий відпочинок норма скорочений особливий випадок: пасажирські або інші перевезення за спец. замовленням | 45 послідовних годин, включаючи щоденний відпочинок, після 6 щоденних періодів керування; дозволяється: 36 послідовних годин в місці мешкання водія або за місцем реєстрації автотранспортного засобу, або 24 послідовних годин – у іншому місці; обов’язкова компенсація: одноразове отримання відпочинку до кінця третього тижня, який настає за тижнем, від якого цей час залишився; період щотижневого відпочинку може бути відкладений на кінець 12 дня та приєднаний до відпочинку другого тижня |

### Таблиця обліку часу за кермом і часу відпочинку водіїв

| Щоденний час за кермом норма: продовжене: | 9 годин; дозволяється до 10 годин два рази на тиждень |
| --- | --- |
| Час руху, що дозволяється: щотижня: протягом двох послідовних тижнів: | дозволяється до 56 годин, під час 6 періодів щоденного керування; 90 годин |
| Максимальний час безперервного керування | 4 години 30 хвилин |
| Зупинки для відпочинку | Тривалість не менше 45 хвилин або 3 рази як мінімум по 15 хвилин, або одна зупинка на 30 хвилин і друга - на 15 хвилин |
| Щоденний відпочинок (1 водій) норма: скорочений: розділений на частини: | 11 безперервних годин / протягом 24 годин; 9 безперервних годин 3 рази на тиждень, з компенсацією відпочинку до кінця наступного тижня; дозволяється: відпочинок продовжується до 12 годин у випадку поділу його на 2 або 3 частині, при цьому одна із частин повинна тривати не менш 8 послідовних годин. Тривалість кожної із частин, що залишилися, не може бути менше 1 години |
| Щоденний відпочинок (2 водія) | 8 безперервних годин протягом 30 годин |
| Щоденний відпочинок (перевезення залізницею або поромом) | за певних умов одна перерва на відпочинок; у такому випадку тривалість відпочинку збільшується на 2 години Щоденний період відпочинку може використовуватися на транспортному засобі, якщо в ньому є спальне місце і цей транспортний засіб знаходиться на стоянці. |
| Щотижневий відпочинок норма скорочений особливий випадок: пасажирські або інші перевезення за спец. замовленням | 45 послідовних годин, включаючи щоденний відпочинок, після 6 щоденних періодів керування; дозволяється: 36 послідовних годин в місці мешкання водія або за місцем реєстрації автотранспортного засобу, або 24 послідовних годин – у іншому місці; обов’язкова компенсація: одноразове отримання відпочинку до кінця третього тижня, який настає за тижнем, від якого цей час залишився; період щотижневого відпочинку може бути відкладений на кінець 12 дня та приєднаний до відпочинку другого тижня |